## Slide 1
Instituto de Estudos de Política Econômica
Casa das Garças – 21/outubro de 2024
Crise iminente ou permanente?
Seca e regulação da energia

## Slide 2: Principais recados
Cenário atual:
  O Brasil cresceu oferta de geração por: (i) hidrelétricas (limitadas em energia, mas boas para suprir potência); (ii) complementação térmica; (iii) outras renováveis com energia não despachável, com limites no suprimento de potência
  Alteração no perfil de consumo e de fontes de expansão: pico de carga bruta às 14h e pico de carga líquida às 19h
  Potência passou a ser um fator importante no planejamento e operação, mas só mais recentemente olhado em detalhes
  Sem novas hidroelétricas, térmicas flexíveis ou sistemas de armazenamento de energia serão importantes.
2024: não enxergamos risco físico de suprimento, nem de energia nem de potência. Desafio operacional do ONS: suprir a necessidade ao menor custo possível
2025: suprimento mais dependente da realização da próxima estação úmida.
Temas importantes:
  Mudança de paradigma no planejamento e operação do sistema elétrico, historicamente focado no suprimento de energia
  Analisar as necessidades do sistema e enviar sinais corretos para a expansão e consumo
  Construir um sistema elétrico mais robusto e resiliente

## Slide 3: 2023 x 2024: o que mudou?
Perspectivas de hidrologia e armazenamento
Chart: ENAs - Sistema Interligado (SIN), em % da média de longo prazo - MLT
| 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261
2023 | 1.1671 | 1.0102 | 0.97846 | 0.94053 | 0.84937 | 0.84779 | 0.99535 | 0.83757 | 1.0197 | 1.6621 | 1.5377 | 0.64739
2024 | 0.5907 | 0.70965 | 0.72545 | 0.87779 | 0.87269 | 0.71639 | 0.84235 | 0.57075 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.5
Chart: Energia Armazenada do Sistema Interligado (% da capacidade máxima)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017 | 0.34659 | 0.37988 | 0.39182 | 0.39513 | 0.422 | 0.42378 | 0.37349 | 0.31535 | 0.22804 | 0.17842 | 0.19091 | 0.23252
2020 | 0.28164 | 0.42667 | 0.55107 | 0.59636 | 0.6063 | 0.59833 | 0.56494 | 0.51039 | 0.40221 | 0.29822 | 0.24543 | 0.24656
2021 | 0.30959 | 0.38376 | 0.45258 | 0.44524 | 0.42265 | 0.39777 | 0.35549 | 0.29384 | 0.24216 | 0.2538 | 0.25919 | 0.33088
2022 | 0.48806 | 0.62396 | 0.6991 | 0.73538 | 0.74675 | 0.73696 | 0.67671 | 0.6267 | 0.57315 | 0.54885 | 0.51103 | 0.58023
2023 | 0.7306 | 0.80103 | 0.85323 | 0.87545 | 0.87054 | 0.86804 | 0.84451 | 0.78334 | 0.72643 | 0.67967 | 0.6373 | 0.5999
2024 | 0.61085 | 0.65614 | 0.71212 | 0.7498 | 0.74875 | 0.7059 | 0.65738 | 0.57735 | 0.5 | 0.43
Vazões do período úmido 2023-2024 bem secas: 71% da media e parecidas com 2020-2021.
Projeção do ONS para 24 de outubro (RV2)
Projeção do ONS (cenário inferior)

## Slide 4: Consumo com baixo desempenho e oferta crescendo
Histórico de mercado: oferta e demanda
Crescimento da oferta nos últimos 5 anos
  Fornecimento baseado em subsídios 37 GW de novas usinas centralizadas, 25 GW de GD Combustíveis fósseis e biomassa (leilões)
Carga do Sistema Nacional (incluindo ANDE)
Demanda de eletricidade: principais impulsionadores
  Recessão + baixo crescimento econômico + COVID-19. Crescimento maior em 2023 (serviços, calor e eletrificação).
Novas adições de capacidade por ano – 2019-2023
Chart: GW med
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizada | 67.8353 | 66.8389 | 70.8203 | 72.1679 | 75.8491
Chart: GW
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Hidro | 4.9596 | 0.17777 | 0.11865 | 0.37459 | 0.1596
Fóssil | 0.53178 | 1.9305 | 1.6952 | 1.3598 | 0.98687
Biomassa | 0.26113 | 0.30419 | 0.75447 | 0.90489 | 0.2227
Eólica | 0.98186 | 1.7258 | 3.6943 | 2.9115 | 4.1507
Solar | 0.65789 | 0.79326 | 1.2995 | 2.5288 | 3.8281
GD | 1.6346 | 2.9943 | 4.7363 | 8.3084 | 7.6349

## Slide 5: Carga vs Perfis de produção das fontes da expansão
Perfil da carga vs perfil da expansão
Grande penetração de fontes renováveis com perfis diferentes do perfil da carga resultando na curva do pato, que aumenta a necessidade de recursos flexíveis
Chart: Média de carga líquida em dias úteis [GW]
| 41560 | 41560.041666666664 | 41560.083333333336 | 41560.125 | 41560.166666666664 | 41560.208333333336 | 41560.25 | 41560.291666666664 | 41560.333333333336 | 41560.375 | 41560.416666666664 | 41560.458333333336 | 41560.5 | 41560.541666666664 | 41560.583333333336 | 41560.625 | 41560.666666666664 | 41560.708333333336 | 41560.75 | 41560.791666666664 | 41560.833333333336 | 41560.875 | 41560.916666666664 | 41560.958333333336
2019 | 54.0636 | 51.1511 | 49.4012 | 48.6099 | 48.7082 | 49.9008 | 52.1712 | 55.4232 | 60.0029 | 62.9523 | 65.5059 | 66.3305 | 64.7348 | 67.0298 | 68.7748 | 68.8378 | 68.0992 | 65.6711 | 66.3837 | 66.1013 | 65.3961 | 65.2882 | 63.1556 | 59.166
2024 | 60.8846 | 57.674 | 55.5633 | 54.4796 | 54.4619 | 56.1094 | 57.1471 | 55.8425 | 54.7965 | 53.3834 | 53.1424 | 53.0142 | 51.7293 | 55.4636 | 59.9217 | 64.231 | 70.0854 | 74.382 | 77.1919 | 76.924 | 75.3196 | 74.1583 | 71.0114 | 66.5281
Chart: Geração Eólica e Solar (inclui GD) [GW]
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333331 | 0.24999999999999997 | 0.29166666666666663 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333337 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333326 | 0.62499999999999989 | 0.66666666666666652 | 0.70833333333333315 | 0.74999999999999978 | 0.79166666666666641 | 0.83333333333333304 | 0.87499999999999967 | 0.9166666666666663 | 0.95833333333333293
Eólica | 4.984 | 5.1456 | 5.145 | 4.8596 | 4.9579 | 4.9133 | 4.7013 | 4.8936 | 5.4908 | 5.8978 | 6.5511 | 7.0397 | 7.0373 | 7.0328 | 7.3137 | 7.4654 | 7.1343 | 6.563 | 6.2553 | 5.9431 | 5.9482 | 5.8972 | 6.0408 | 5.6187
Solar | 0.001017 | 0.001029 | 0.001 | 0.001035 | 0.001042 | 0.008531 | 0.30267 | 1.0517 | 1.7749 | 2.0369 | 2.596 | 2.9671 | 2.6826 | 2.6945 | 2.0535 | 1.5129 | 0.90024 | 0.37365 | 0.054717 | 0.001398 | 0.001006 | 0.001 | 0.001012 | 0.001

## Slide 6: Atendimento à ponta
Atendimento à ponta e flexibilidade operativa
  As hidrelétricas “fecham a carga”, mas não vem sendo construídas usinas nos últimos anos
    Envelhecimento da frota e falta
    Falta de incentivos à modernização e operação eficientes
  Operação menos eficiente e menos flexível por restrições hidráulicas, muitas vezes externas ao setor elétrico (captação de água, meio-ambiente,...)
    Aspecto ligado à governança
Fonte: ONS

## Slide 7: Restrições hidráulicas condicionam a operação das usinas
Novas restrições hidráulicas e mudanças climáticas

## Slide 8: O sistema dá sinais de fadiga (maior volatilidade nos PLDs horários)
Impactos no mercado: novos fatores afetando o preço
Chart: R$/MWh
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
26-Sep-23 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 170.05 | 185.26 | 232.45 | 218.64 | 190.76 | 175.11 | 119.05 | 69.04
27-Sep-23 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 71.61 | 86.2 | 84.02 | 69.04 | 188.05 | 269.19 | 325.23 | 343.34 | 349.58 | 349.48 | 349.39 | 349.29 | 349.2 | 346.81 | 292.61
28-Sep-23 | 536.3 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 262.65 | 375.81 | 609.13 | 609.11 | 620.95 | 609.02 | 608.59 | 607.38 | 413.1 | 69.04
PLD horário de Setembto 2023 [R$/MWh]

## Slide 9: Discussão sobre a modelagem das renováveis com as mudanças climáticas
Novas restrições hidráulicas e mudanças climáticas

## Slide 10: Análises do ONS para o atendimento à demanda
Perspectivas de mercado: balanço de ponta
[1] Considera as premissas do cenário inferior do ONS de Outubro
Chart: 
| Oct 24 @19hrs | Nov 24 @19hrs | Dec 24 @19hrs
PCT+PCH [MW] | 6.969 | 6.583 | 5.404
EOL [MW] | 8.949 | 8.359 | 6.519
UFV [MW] | 0.001 | 0.001 | 0.001
MMGD [MW] | 0 | 0.003 | 0.011
Geração Térmica Energético [MW] | 11.464 | 12.555 | 15.507
Geração Hidráulica [MW] | 62.313 | 64.466 | 65.332
Geração Térmica Adicional [MW] | 7.38 | 6.958 | 4.921
Hidráulica Reservada para RO [MW] | 0.519 | 0.141 | 0.146
RO Utilizada [MW] | 4.335 | 4.805 | 4.739
Déficit [MW] | 0 | 0 | 0
Sobra Térmica [MW] | 0 | 0 | 0
Demanda [MW] | 97.076 | 98.925 | 97.695
Mesmo com hidrologia desfavorável, pouca produção eólica e carga elevada, não há déficit de ponta.

## Slide 11: Projeções da PSR com cenários históricos
Perspectivas de mercado: impactos em preços
Uma hidrologia favorável (85% da média a partir de novembro) levaria o PLD ao piso em abril.

## Slide 12: Olhando para a frente...
Perspectivas de mercado: oferta e demanda
Chart: 
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Oferta (GWmed) | 101.4499 | 99.8172 | 101.4451 | 101.9271 | 101.1353
Carga (GWmed) | 80.4779 | 84.0566 | 86.8272 | 89.7163 | 92.5229
Sobreoferta (% da carga) | 0.26059 | 0.1875 | 0.16836 | 0.13611 | 0.093084
Excedente físico estrutural (visão PSR)
O que pode afetar oferta e demanda (e em muitos casos encarecer a conta de luz)?
UTEs da Lei da Eletrobras (total de 8 GW)
Conclusão de Angra III
Extensão / novos subsídios para renováveis e GD
Mais jabutis... Leilões de reserva de capacidade ou energia
Alteração da aversão ao risco (critério de suprimento) ANDE (crescimento do Paraguai)
Eletrificação e data centers